ARP jest protokolem sieci TCP/IP do konwersji adresow w srodowiskach Ethenrent Token Bus (IEEE 802.4) i Token Ring – przekszralca unikatowy adres IP urzadzenia na adres fizyczny jego karty sieciowej (MAC). Komputer może poznac adres MAC kazdego innego adresowalnego urzadzenia w swojej sieci. W tym celu rozglasza specjlany pakiet ARP z adresem IP wezla docelowego i czeka na echo w postaci adresu  MAC tego wezla. Echo jest takim samym pakietem ARP, tylko nie rozglaszanym, ale przesylanym w konfiguracji punkt-punkt, gdyz wezel docelowy poznal adres nadawcy pakietu ARP. O tym ze jeden pakiet ARP przenosi zadanie podania adresu MAC a drugi odpowiedz decyduje pole kod operacji.KOD OPERACJI=1oznacza zadanie podania adresu MAC na podstawie adresu IP.KOD OPERACJI=2oznacza odpowiedz na zadanie przeslania adresu MAC.Liczy3i4 w tym poly zostaly zarezerwowane dla protokolu RARP.Uzyskany w ten spodob adres fizyczny komputer umieszcza w swojej tablicy adresow MAC-IP, dzieki czemu wysylanie innych pakeitow na te trase nie musi być poprzedzane wspomniana ramka, W ten sposób ARP wspomaga także trasowanie.