- Przechwytanie etykiet może być zrealizowane za pomocą programów:

  - Nbtstat

  - NetCat(nc) i telnet +

  - Tylko NetCat

  - netView

- W Windows 2000 zezwolenia (permissions) można przyzanwać przy pomocy programu:

  - Disk administrator

  - Computer Management\Locala Users

  - Explorer Windows +

  - Policy Manager

- Z komputera A (IP-10.200.3.1, maska podsieci=255.255.255.0) wydano polecenie ping 10.200.3.5. Z komputera B (IP-10.200.3.5, maska podsieci=255.255.0.0), umieszczonego w tym samym segmencie fizycznym wydano polcenie ping 10.200.3.1

  - Oba komputery uzyskaly odpowiedz negatywna

  - Komputer A odpowiedz pozytywna, B – negatywna

  - Komputer B odpowiedz pozytywna, A – negatywna

  - Oba komputery uzyskaly odpowiedz pozytywna +

- Usługa WHOIS umożliwia:

  - Uzyskanie róznych ionformacji o zadanym użytkowniku

  - Uzyskanie informacji o użytkownikach mających konta w danej domenie

  - Uzyskanie informacji o odwzorowaniu nazwy domeny na adres jej serwera www

  - Uzyskanie różnych informacji o zadanej domenie+

- Z komputera A (IP-192.168.1.1, maska podsieci=255.255.0.0) wydano polecenie ping 192.168.2.2. Z komputera B (IP-192.168.2.2, maska podsieci=255.255.2.2), umieszczonego w tym samym segmencie fizycznym wydano polcenie ping 192.168.1.1

  - Komputer B odpowiedz pozytywna, A – negatywna

  - Oba komputery uzyskaly odpowiedz negatywna+

  - Oba komputery uzyskaly odpowiedz pozytywna

  - Komputer A odpowiedz pozytywna, B – negatywna

(na teście odpowiedzi są trochę inaczej sformułowane – prawidłowa odpowiedź to coś w stylu ‘komputer A dostanie odpowiedź Timeout a komputer B Host unreachable’)

- Wskaż dzialanie ktore nie zapobiegnie enumeracji w Windows 2000

  - Wylaczenie uslug SMB(File and Print Services)

  - Zablokowanie dostepu do portu 135-139 I 445 TCP/UDP na poziomie komputera (konfiguracja TCP/IP)

  - Zablokowanie dostepu do portu 135-139 I 445 TCP/UDP na poziomie Komputera(filtr IPSec)+

  - Zablokowanie dostepu do portu 135-139 I 445 TCP/UDP na poziomie sieci (konfiguracja zapory)

- W Windows 2000, przy kopiowaniu pliku pomiedzy woluminami NTFS zezwolenia(permissions)

  - Sa zachowane

  - Sa pobierane z katalogu docelowego+

  - Sa ustawiane wg. Zawartosci zmiennej PERM)

  - Sa ustawione na wartosci FULL CONTROL

- Rozproszona baza danych dostarczająca hierarchicznego systemu nazw dla identyfikacji hostów w Internecie to:

  - DHCP

  - IIS

  - DNS+

  - WINS

- Czas lamania hasla dostepu do zasobu udostepnionego w WIN98

  - W przyblizeniu liniowo zalezny od dlugosci hasla+

  - Staly

  - Wykladniczo zalezny od dlugosci hasla

  - Wykladniczo zalezny od trudności hasla

- Program NSLOOKUP umozliwia:

  - Pobieranie informacji z serwerow DNS+

  - Pobieranie informacji z serwerow DHCP

  - Pobieranie informacji z serwerow WINS

  - Konfigurowanie usługi lookup na serwerze Windows 2000

- Program tracert umozliwia:

  - Badanie spojnosci pakietów ICMP

  - Badanie poprawnosci fragmentacji pakietów

  - Badanie spojnosci pakietów ARP

  - Sledzenie drogi pakietow w sieci+

- Po skonfigurowaniu na 2 kompach protokolu IPSec w sposob umozliwiajacy bezpieczna komunikacje pomiedzy nimi, pierwsze uruchomienie programu ping, mające na celu sprawdzenie poprawności komunikacji powoduje:

  - Wysylanie pakietow ESP enkapsulujacych zaszyfrowane pakiety ICMP

  - Wyslanie niezaszyfrowanych pakietow ICMP

  - Wysylanie pakietow ISAKMP majace na celu negocjacje parametrow polaczenia+

  - Wysylanie pakietow ESP majace na celu negocjacje parametrow polaczenia

- Przy wysylaniu poczty elektronicznej do okreslonego adresata dla zapewniania bezpieczenstwa przeslanych danych za pomoca programu PGN nalezy:

  - Zaszyfrowac wiadomosc kluczem publicznym adresata i podpisac wlasnym prywatnym+

  - Zaszyfrowac wiadomosc kluczem publicznym adresata i podpisac kluczem publicznym adresata

  - Zaszyfrowac wiadomosc kluczem publicznym adresata i podpisac kluczem prywatnym adresata

  - Zaszyfrowac wiadomosc kluczem wlasnym prywatnym i podpisac wlasnym prywatnym

- Enumeracja sieci w systemie Windows 2000 (za pomoca NET VIEW) wykorzystuje:

  - Protokol SNMP

  - Uslugi nazw NetBIOS+

  - Skanowanie portow

  - Konto administracyjne

- Uruchomienie uslugi MESSENGER , ISS traktuje jako

  - Sytuacje dozwolona

  - Blad niskiego poziomu ryzyka+

  - Blad sredniego poziomu ryzyka

  - Blad wysokiego poziomu ryzyka

- W Windows 2000 do wyswietlania aktualnej konfiguracji TCP/IP sluzy polecenie:

  - ROUTE

  - IPCONFIG+

  - PING

- Do scentralizowanego zarzadzania adresami IP w sieci TCP/IP jest wykorzystany

  - WINS

  - IIS

  - DNS

  - DHCP+

- Deszyfracja sesji POP3 FTP mozna uzyskac stosujac program

  - IRIS+

  - PQWAK

  - TRACERT

  - SRVINFO

- Wlamanie poprzez uzycie pliku LOGON.SCR uruchamia sesje uzytkownika:

  - Ostatnio zalogowanego

  - System+

  - Administrator

  - Gosc

- W czasie rekonesansu bedocego faza wstepna testu penetracyjnego nie wykonuje sie:

  - Badania osiagalnosciwybranych pojedynczych hostow

  - Uzyskania adresow serwerow pocztowych

  - Skanowania portow+

  - Uzyskania adresow serwerow DNS

- Nieskonczony okres waznosci hasla ISS traktuje jako

  - Sytuacje dozwolona

  - Blad niskiego poziomu ryzyka

  - Blad sredniego poziomu ryzyka+

  - Blad wysokiego poziomu ryzyka

- W przypadku udostepniania zasobu na partycji NTFS, uprawnieniem efektywnym jest:

- Przechwytywanie etykiet to dzialanie polegajace na:

- Program TELNET wykorzstywany jest najczesciej podczas emulacji do:

- Ktore z programow umozliwiaja enumeracje kont uzytkownikow w systemie zdalnnym:

- Kopiowanie wewnatrz woluminu NTFS(co sie dzieje z perrmissions)

- Skanowanie portow ma na celu:

  - wykrycie rodzaju uslug oferowanych na danym hoscie +

  - wykrycie wersji oprogramowania okreslonej uslugi funkcjonujacej na danym hosci

  - zbadanie przepustowosci kanalu transmisyjnego do okreslonego hosta

  - wykrycie zabezpieczen ustanowionych na danym porcie

- Ktory z programow nie moze byc wykozystany do skanowania portow

  - Netscan

  - Superscan

  - Tracert+

  - Fscan

- W systemie Windows 2000 polecenie -NET USE  \\10.1.1.1\IPC$ "" /u:""  - pozwala na:

  - nawi¹zanie nie uwierzytelnionego po³¹czenia z komputerem o IP=10.1.1.1

  - nawi¹zanie uwierzytelnionego po³¹czenia z komputerem o IP=10.1.1.1

  - nawi¹zanie nie uwierzytelnionego po³¹czenia z komputerem o IP=10.1.1.1, tylko w sytuacji, gdy na zdalnym komputerze konto Goœæ jest uaktywnione+

  - nawi¹zanie uwierzytelnionego po³¹czenia z komputerem o IP=10.1.1.1 po dalszym podaniu konta i has³a u¿tkownika

- W Windows 2000, zezwolenia (permissions):

  - umozliwiaja uzytkownikom dostep do zasobow takich jak np. katalogi, pliki, drukarki+

  - okreslaja dzialania jakie uzytkownik moze wykonac w systemie (np. zmiana czasu systemowego)

  - umozliwiaja uzytkownikowi zalogowanie sie

  - okreslaja przywileje uzytkownika w zakresie komunikacji miedzykomputerowej

- SID o wartosci S-1-5-21-1757982066-362288127-1801674531-500 moze byc zwiazany z:

  - Kontem ADMINISTRATOR+

  - Kontem GUEST

  - Kontem USR

  - Grupa USERS