- Układy programowalne.

- W układzie 16L8 można równocześnie

wykorzystać 16 wejść i 8 wyjść. TAK/NIE

- Określenie„custom logic” odnosi się do metody

programowania połączeń w układach programowalnych. TAK

- Skrót FPGA odnosi się do układów o dużej skali

integracji programowanych przez producenta. TAK

- Za pomocą układu programowalnego PLD

można realizować układy kombinacyjne i sekwencyjne.TAK

- Za pomocą układu programowalnego PLD

można realizować układy pamięci dynamicznychNIE ale pamięci statyczne się da

- Za pomocą układu typu 16L8 można realizować

funkcję 24 zmiennych.NIE

- Konwersja analogowo-cyfrowa

- W procesie konwersji ac słowo wyjściowe

reprezentuje tylko jedną wartość wielkości analogowej. ???

- W przetworniku z aproksymacją krokową

długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej. NIE

- W przetwornikach całkowych przetwarzana

wartość napięcia wejściowego musi być stała w czasie konwersji. TAK

- Pamięci półprzewodnikowe

- Podstawowa komórka pamięci dynamicznej to

prosty układ przerzutnika.NIE

- W pamięciach stałych ROM informacja jest

wprowadzana przez producenta. TAK

- W pamięciach stałych EEPROM w celu zmiany

zawartości trzeba korzystać ze specjalnego urządzenia do kasowania informacji.NIE

- Pamięć S-RAM wymaga odświeżaniaNIE

- Pamięć EPROM utrzymuje zawartość po

wyłączeniu zasilania. TAK

- Przy adresowaniu XY dostęp do komórki

pamięci polega na wybraniu odpowiedniego wiersza i odpowiedniej kolumny. TAK

- W pamięciach dynamicznych informacja jest

zapamiętywana w przerzutnikach.NIE

- Pamięci typu EEPROM mogą być

przeprogramowane bez wyjmowania kostki pamięci z urządzenia. TAK

- Pamięć typu EPROM jest pamięcią z dostępem

swobodnym. NIE

- Pamięć S-RAM wymaga odświeżania. NIE

- Pamięć D-RAM utrzymuje zawartość po

wyłączeniu zasilania. NIE

- Informacje są pamiętane w strukturze

matrycowej.TAK

- W pamięciach typu EPROM istnieje możliwość

wielokrotnego zapisywania informacji.TAK
PROM – Programmable ROM (zapis tylko raz)
EPROM - erasable programmable read-only memory. Kasowanie UV.
EEPROM - electrically erasable programmable read-only memory. Kasowanie elektrycznie

- Adres przesyłany do pamięci jest dzielony na

część określającą numer wiersza matrycy i na część określającą numer kolejnej matrycy.NIE

- Różne

- Układ typu 22L8 ma 22 wyjścia o aktywnym

poziomie niskim. NIE bo ma aktywne wejścia

- Czas dostępu do pamięci półprzewodnikowej to

czas po którym można ponownie zwrócić

się do pamięci NIE to jest czas cyklu. Czas dostępu to czas upływający między zamówieniem jednostki informacji, a jej uzyskaniem

- Układ komparatora cyfrowego jest układem

sekwencyjnym.NIE

- Efekt hazardu pojawia się w postaci

występowania krótkich niepożądanych impulsów

powstających na skutek propagacji sygnału ścieżkami o różnej długości. TAK???

- Multiwibrator jest to układ generujący po

pobudzeniu ciąg impulsów.

- W sumatorze równoległym wynik dodawania

uzyskuje się po czasie propagacji równy

czasowi propagacji przez pojedynczy sumator jednobitowy

- 0111010+1110101=1011111NIE

- W kodzie 8kowym max cyfra to 8 NIE bo 7

- W postaci kanonicznej iloczyn musi zawierać

wszystkie zmienne.TAK

- Sygnał podany na wejście synchroniczne układu

oddziałuje na układ niezależnie od innych wejść układu.NIE

- Jednym z warunków współpracy układów

cyfrowych jest spełnienie wymagań dotyczących obciążalnościTAK

- Parametr U0H oznacza napięcie wejściowe

układu cyfrowego przy niskim poziomie logicznym.NIE

- Układy sekwencyjne

- Jeżeli wejście PRESET w przerzutniku jest

asynchroniczne, to przerzutnik jest zapalany natychmiast po pojawieniu się aktywnego sygnału na tym wejściuTAK

- W automacie Moore’a nowy stan zależy od

bieżącego stanu i od sygnału wejściowego.
NIE
Moore’a – stan wyjść może zależeć tylko od stanu wewnętrznego
Mealy’ego - stan wyjść zależy od stanu wewnętrznego i stanu wejść

- Jeżeli w przerzutniku JK na wejścia

równocześnie zostanie podana 1 logiczna to przerzutnik zmieni stan na stan przeciwnyTAK

- Kody i arytmetyka

- Chcąc otrzymać zapis słowa w kodzie U2 należy

zanegować wszystkie bity słowa zapisanego w kodzie NKB.NIE

- W kodzie BCD każda cyfra dziesiętna jest

reprezentowana niezależnie.TAK
52910=0101 0010 1001BCD

- W sumatorze jednobitowym występują 3 wejścia

i 2 wyjściaTAK
Wejścia: ais bi (tu dwa bity które dodajemy) ci (bit przeniesienia z poprzedniego układu)
Wyjscia: yi (wynik) ci+1 (przeniesienie)

- Układy cyfrowe i parametry i TTL

- W układach TTL zawsze jest dozwolone

łączenie wyjść ze sobą?NIE

- Czas wstępnego ustalenia TS określa na ile

wcześniej przed przyjściem sygnału synchronizującego musi być podana informacja wejsciowa.
Setup time is the minimum amount of time the data signal should be held steady before the clock event so that the data is reliably sampled by the clock.
Na wej¶cie przerzutnika D podajesz jaki¶ stan i chcesz go zatrzasn±ć najbliższym zboczem zegara (CLK).  Żeby mieć pewno¶ć, że przerzutnik zapamięta co trzeba, stan na linii danych (D) musi mieć _stabiln±_ warto¶ć co najmniej na pewien czas (setup time) przed zboczem zegara (clock event).
Z tego wynika ze odpowiedz TAK.

- Czy w liczniku rewersyjnym występuje sygnał

CARRY?
Wydaje mi się że nie. Bo są tylko sygnały CE+ i CE- które decydują o tym czy liczy do przodu czy do tyłu.

- W czasie przełączania bramki TTL pobór prądu

zasilania jest stałyNIE

- Korzystając z układów z otwartym kolektorem

konieczne jest dołączanie zewnętrznego rezystoraTAK

- Wejścia układów CMOS są zabezpieczane przed

ładunkami elektrostatycznymi.TAK

- W układzie z wejściem trójstanowym na wyjściu

może pojawić się jeden z 3 stanówTAK

- Wyjście układów z otwartym kolektorem można

łączyć ze sobąTAK

- Układy TTL są realizowane w technologii

bipolarnejTAK
CMOS – unipolarna technologia

- Pamięć typu S-RAM

- Jest pamięcią o dostępie swobodnym.TAK

- Wymaga odświeżania.NIE

- Utrzymuje zawartość po wyłączeniu zasilania. NIE

- Liczniki i rejestry

- W rejestrze szeregowo-szeregowym

wprowadzana informacja pojawia się natychmiast na wyjściu.NIE

- Mając do dyspozycji licznik 4 bitowy z

wejściem zerowania można zrealizować licznik liczący w sekwencji 0,1,…,11TAK

- Pojemność licznika jest równa liczbie

przerzutników, z których jest zbudowany licznikNIE

- Sumatory

- Korzystając z jednego sumatora jednobitowego i

pomocniczych układów można zbudować sumator 8-bitowy.TAK

- Układ generacji przeniesień umożliwia

zwiększenie szybkości pracy sumatora akumulującego.

- Skrót ALU oznacza układ dzielenia.NIE

- Jaką funkcję realizuje multiplekser o 2 wejściach

sterujących, na których podano zmienne wejściowe x0 i x1, a na pozostałe wejścia naprzemiennie 1 i 0.

- x1NIE

- x2NIE

- inną (jaką)TAK

12. Funkcje bool i Mapa

- Dowolną funkcję boolowską można przedstawić w postaci kanonicznej iloczynowej.

- Negacja sumy iloczynów równa się negacji iloczynu sum. NIE

- Mając opis funkcji w postaci mapy Kanaugha można uzyskać opis w postaci tabeli prawdy. TAK

- Podstawą metod minimalizacji jest reguła sklejania TAK

- W mapie Karnaugha można sklejać dowolne grupy komórek.NIE

- Sklejane grupy muszą być rozłączne. NIE

- W kodzie 8kowym max cyfra to 8 NIE bo 7 (poprawione)

- W postaci kanonicznej iloczyn musi zawierać wszystkie zmienne. TAK

- Mapa : Czy można skleić 3 komórki TAK

- Mapa: Pozwala opisać funkcję 3 zmiennych w postaci kanonicznej TAK

12 Mikroprocesory

- W każdym cyklu rozkazowym korzysta się z licznika rozkazu.  TAK

- Przy adresowaniu natychmiastowym adres argumentu znajduje się w pomocniczym rejestrze.  NIE

- Przy realizacji rozkazu CALL a korzysta się ze stosu.  TAK

- Skrót DMA oznacza bezpośredni dostęp do pamięci.  TAK

- W transmisji typu handshaking odbiornik wysyła potwierdzenie odebrania informacji.  TAK

- Rozkaz skoku JUMP jest rozkazem skoku bezwarunkowego. TAK

- Skrót DMA oznacza synchroniczne przesyłanie danych. NIE

- Skrót DMA oznacza bezpośredni dostęp do pamięci TAK

- W transmisji typu handshaking odbiornik nie wymaga potwierdzenia odebrania informacji.NIE???

- W transmisji typu handshaking odbiornik wysyła potwierdzenie odebrania informacji TAK

- W transmisji szeregowej asynchronicznej pierwszy transmitowany bit jest pierwszym bitem przesyłanej informacji.NIE bo pierwszy jest bit startu

- Operacja MOVE (R3), R2 polega na przesłaniu słowa z rejestru R3 do rejestru R2.NIE bo jest odwrotnie

- Operacja DEC R1 polega na zmniejszeniu zawartości rejestru o 2.NIE to jest zmniejszenie zawartości o 1

- Operacja INC R1 polega na zmniejszeniu zawartości rejestru R1 o 1 NIE

- Przerwania do urządzeń zewnętrznych mogą przychodzić w dowolnym czasie.TAK

- Przerwania od urządzeń zewnętrznych mogą przychodzić tylko w wybranych chwilach NIE

- W każdym cyklu rozkazowym korzysta się ze stosu.NIE

- Przy adresowaniu natychmiastowym adres argumentu znajduje się w pomocniczym rejestrze.NIE

- Wyróżnia się skoki bezwarunkowe i warunkowe.TAK

- System obsługi przerwań jest wykorzystywany w procesie dekodowania rozkazu.NIE

- Przy adresowaniu indeksowym argument znajduje się w pamięci bezpośrednio za rozkazem.NIE

- Przy transmisji szeregowej wszystkie bity słowa są transmitowane równocześNIE.NIE tak jest w transmisji równoległej.

- W każdym cyklu rozkazowym korzysta się ze stosu NIE

- Przy adresowaniu natychmiastowym adres argumentu znajduje się w pomocniczym rejestrze.NIE

- Wyróżnia się skoki bezwarunkowe i warunkowe.TAK

Przetworniki AC i CA

- Przetwornik jest monotoniczny jeżeli przy podawaniu na wejście przetwornika kolejnych słów kodowych na wyjściu uzyskuje się odpowiednio napięcia o wartościach zmieniających się monotonicznie

- Przy konwersji metodą aproksymacji krokowej długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej.

- Przy konwersji CA można uzyskać dowolną wartość napięcia wyjściowego (w dopuszczalnym zakresie napięć wyjściowych).

Cykl rozkazowy (ang. instruction cycle) - ciąg czynności, które wykonuje układ sterowania jednostki centralnej w czasie realizowania jednego rozkazu. Na cykl rozkazowy składają się: jednakowa dla wszystkich rozkazów faza pobrania, w której pobierany jest kod operacji z komórki pamięci o adresie zapisanym w liczniku rozkazów (zawartość licznika zwiększa się, a kod operacji jest dekodowany) oraz faza wykonania, w której następuje realizacja operacji wskazanej przez rozkaz. Jeżeli w treści wykonywanego rozkazu jest adres lub argument bezpośredni, to w fazie wykonywania może nastąpić kolejne zwiększenie zawartości licznika rozkazów. Na cykl rozkazowy składają się jeden lub kilka cykli maszynowych.

Cykl maszynowy (ang. machine cycle) - cykl, w którym następuje przesłanie danych (odczyt lub zapis) między jednostką centralną a pamięciową lub układem wejścia - wyjścia. W zależności od rodzaju przesłania rozróżnia się cykl maszynowy: pobrania kodu operacji, odczytu i zapisu pamięci, odczytu i zapisu wejścia - wyjścia, przyjęcia przerwania. W każdym cyklu maszynowym następuje wysłanie:

•adresu na magistralę adresową,

•danych na magistralę danych,

•sygnałów sterujących, informujących o rodzaju cyklu, na magistralę sterującą.

Układy pamięci lub wejścia - wyjścia powinny w tym czasie wykonać odpowiednie czynności - zapisać dane lub wysłać je na magistralę danych. Jeden cykl maszynowy wykonywany jest w czasie jednego lub kilku (w zależności od procesora i rodzaju cyklu) taktów zegara systemowego.

Zegar systemowy (ang. system clock) – generator impulsów prostokątnych, taktuje procesor, układy pamięciowe i układy wejścia-wyjścia.

Cykl pamięci (ang. memory cycle) - ciąg operacji składających się na jeden dostęp (odczyt lub zapis) do pamięci. Cykl pamięci często jest utożsamiany z cyklem maszynowym.